Таблица нагрева воды

| объем V, кв. м | Мощность нагревателя Р, квт | Время нагрева с 10( до 25(С t, час |
| --- | --- | --- |
| 7 | 6 9 12 15 | 20 13,6 10 8 |
| 8 | 6 9 12 15 | 23 15,5 11,6 9,3 |
| 9 | 6 9 12 15 | 26 17,4 13 10,5 |
| 10 | 6 9 12 15 | 29 19,4 14,5 11,6 |
| 12 | 6 9 12 15 18 | 35 23,2 17,4 14 11,6 |
| 14 | 6 9 12 15 18 | 40,7 27 20,3 16,3 13,5 |
| 16 | 9 12 15 18 40 | 31 23,3 18,6 15,5 7 |
| 18 | 9 12 15 18 40 | 35 26,2 21 17,4 8 |
| 20 | 9 12 15 18 40 | 38,8 29 23,3 19,4 8,7 |

| объем V, кв. м | Мощность нагревателя Р, квт | Время нагрева с 10( до 25(С t, час |
| --- | --- | --- |
| 22 | 15 18 40 | 25,6 21,3 9,6 |
| 25 | 9 12 15 18 40 | 48,5 36,3 29 24,2 11 |
| 30 | 12 15 18 40 | 43,6 35 29 13,1 |
| 35 | 15 18 40 | 40,7 34 15,3 |
| 40 | 18 40 | 39 17,5 |
| 45 | 18 40 75 | 44 19,6 10,5 |
| 50 | 40 75 | 22 11,6 |
| 60 | 40 75 | 26,2 14 |
| 70 | 40 75 | 30,5 16,3 |
| 80 | 40 75 80 115 | 35 18,6 17,4 12,1 |
| 90 | 40 75 115 | 39 21 13,7 |
| 100 | 75 115 150 | 23,3 15,2 11,6 |
| 120 | 75 115 150 190 | 30 18,2 140 11 |
| 150 | 115 150 190 | 23 17,5 13,8 |