Рекомендации по работе

с «водяным пылесосом»

ООО «Акватория»

г. Казань, ул. Халитова, д. 2, оф. 333

Тел. (843) 259-30-32, (843) 567-53-58

www.aquatorija-kzn.ru; aquatorija@yandex.ru

- Убедитесь, что уровень воды в бассейне соответствует норме и фильтр очищен.

- Раздвиньте телескопическую штангу «пылесоса» до необходимой длины, зафиксируйте её путём поворота по часовой стрелке и опустите щетку «пылесоса» на дно бассейна.

- Включите фильтр и поднесите фланец, на который одет шланг «пылесоса», к форсунке подачи воды в бассейн. В течение 10 – 15 секунд струя воды, выходящая из форсунки, вытеснит весь воздух, находящийся в шланге «пылесоса».

А) Для навесного скиммера.

Не выключая фильтр, наденьте фланец «пылесоса» сверху на подвижное ведерко скиммера.

Б) Для встроенного скиммера.

Оставьте шланг пылесоса с фланцем в воде. Выключите фильтр. Откройте верхнюю крышку скиммера и, возможно короткий срок, состыкуйте «пылесос» со скиммером и включите фильтр.

- Дождитесь момента выхода остатков воздуха из гибкого шланга по характерному подтапливанию шланга в воде и начинайте чистку дна и стенок бассейна.

- По окончании чистки выключите фильтр, приведите систему в первоначальное состояние в порядке, обратном указанному и проведите чистку фильтра (см. рекомендации по режимам работы фильтра).

- Доведите уровень воды в бассейне до нормального состояния.

ВНИМАНИЕ:

  - При работе с «пылесосом» электрический нагреватель (теплообменник) должен быть отключен.

  - При сильном загрязнении чистку дна и стенок бассейна ведите в режиме «Опорожнение», во всех остальных случаях – в режиме «Фильтрация».

  - Не допускайте попадания воздуха, удалите его, включая фильтр в режимах «Обратная промывка» и «Уплотнение» (см. рекомендации по режимам работы фильтра).