ИНСТРУКЦИЯ

по сборке разделительной дорожки (Ø в/г 105 мм)

с тросом (шнур) для бассейна 25 м.

- Надеть коуш на кольцо талрепа.

- Продеть один конец троса в кольцо талрепа, уложив его в коуш.

- Согнуть продетый конец троса петлей и скрепить двумя зажимами так, чтобы он плотно держался на коуше.

4. Нанизать на трос волногасители и поплавки в следующем порядке: 9 волногасителя+1 поплавок, вогнутой частью волногаситель должен быть повернут к поплавку согласно цветовой схеме.

- Примерить набранную дорожку по длине вашего бассейна, оставшийся свободный конец троса согнуть петлей,  уложить в коуш и скрепить двумя зажимами. На образовавшуюся петлю нацепить карабин.

Дорожка готова к установке.

- Перед установкой дорожки максимально выкрутить винты талрепа. После установки дорожки, натянуть трос путем вращения средней части (рамки) талрепа.

Подробную информацию Вы можете получить

по контактным телефонам в г.Казань, ул. Халитова, д.2, оф.333:

(843) 259-30-32, 567-53-58