# Хлорификс

### Быстрорастворимый хлоргранулят

для обработки и ударной дезинфекции

Область применения:

Хлорификс – это быстрорастворимый хлоргранулят, который немедленно действует против бактерий, грибков и вирусов, и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов.

Хлорификс не содержит извести и рН – нейтрален, может употребляться при любой жесткости воды. Растворяется без остатка  и не ведет к образованию отложений и засорению фильтров.

Преимущества:

- не содержит извести, рН - нейтрален

- растворяется быстро и без остатка

- применим при любой жесткости

- стабилизирующее действие на свободный активный хлор в воде

- предотвращает разложение хлора при высоких температурах и сильном свечении солнца

Описание продукта:

Быстрорастворимый хлоргранулят.

Состав: готовится с натрий-дихлоризоцианурата-дигидрита

Рекомендации по использованию:

Условием эффективного хлорирования является установление с помощью рН-минус и рН-плюс значение рН в интервале 7,0-7,4.

Обработка: Хлорификс для лучшего перемешивания вводить вблизи места заливки воды, лучше всего вечером по окончании работы бассейна.

1-я обработка и еженедельная дозировка:

50 г Хлорификса на 10 м3 воды.

Мутная вода:

200 г Хлорификса на 10 м3 воды.

## Заросший водорослями бассейн: сначала ввести 200 г Хлорификса  и затем 250 мл Дезальгина соответственно Дезальгина Джет на 10 м3 воды (лучше всего на следующий день).

## Контроль: измеренное Хлортестером значение содержания свободного несвязанного хлора должно после обработки и перемешивания составлять 0,3-0,6мг/л.

## Важные указания:

## Для избежания обесцвечивания пятнами фона – соответственно фона окрашенных покрытий бассейна Хлорификс вводить через скиммер (циклический прокачной фильтр-смеситель)  или предварительно растворить в ведре из искусственных материалов. Сначала налить воду, потом растворить Хлорификс.

## После введения ударной дозы, можно начинать купание только тогда, когда измеренное значение хлора упадет ниже значения 3 мг/л.

## При интенсивной эксплуатации, грозовом дожде, высоких температурах или появления ледового покрытия в бассейне требуются более частые или повышенные количества добавки, вплоть до двойной дозы.

## Указание: для защиты от роста водорослей предлагается дополнительные умеренные добавки Дезальгина, соответственно, Дезальгина Джет.

Действие/ продукт

## 1 Регулирование рН

## 2 Дезинфекция воды

## 3 Защита от водорослей Дезальгином, соответственно, Дезальгином Джет

## 4 Защита от хлопьев

#### Таблица ухода за водой

Дозировочные значения для объема бассейна в м3

| Хлорификс | до 10 | до 20 | до 30 | до 40 | до 50 | до 60 | до 70 | до 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я дозировка и еженедельные последующие дозировки в гр. | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Мутная вода / заросший бассейн в гр. | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |